CNC – Drehen nach DIN

P. Heinrich 2004

Anmerkung:

Diese Aufgabe ist keine PAL Prüfungsaufgabe, sie wurde von mir „PAL-ähnlich“ erstellt und kann zur Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung verwendet werden.

Echte PAL-Aufgaben der vergangenen Prüfungen haben „Copyright“ und können käuflich erworben werden.

Z.B. im Internet unter amazon.de (neu 47,90€ gebraucht 39.-€)

oder im Buchhandel.

Titel: PAL-Aufgabenbank, Aufgaben für die praktische Ausbildung in der NC-Technik, NC-Programm Drehen
von H. Meier, W. Metzger

Eine Bitte:

Falls in der Aufgabe irgendwelche Fehler oder Verständnisschwierigkeiten auftreten, geben Sie mir Bescheid.

pehe.mi(äht)gmx.de

Werkzeuge:

Die Werkzeuge drehen alle hinter der Mitte (in der Zeichnung von oben bzw. Innendrehmeißel von unten nach oben)

Die Spanfläche liegt oben, beim Gewindedrehmeißel liegt sie unten. (Späne fallen nach unten weg)

Aufgabenstellung:

Die grau unterlegten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie sind ausgeblendet und können unter Datei drucken Optionen wahlweise verborgen oder mitgedruckt werden.

DINDR1-A (außen)

| Satz | L | G | X | Z | I | K | F | S | T | D | H | R | P | Q | M | Bem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Werkzeugwechselpunkt |
| 2 |  | 92 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | Drehzahlbegrenzung |
| 3 |  | 96 |  |  |  |  | 0,3 | 200 | 101 |  |  |  |  |  | 4 | Technologiedaten f=0,3mm ; vc = 200 m/min Werkzeug 1 |
| 4 |  | 0 | 82 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Eilgang an das Werkstück, Kühlmittel ein |
| 5 |  | 1 | -1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plandrehen |
| 6 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rückzug |
| 7 |  | 82 | 60 | -83 | 6 | 0 |  |  |  | 2 | -89 | 80 | 0,5 | 0,1 |  | Schruppen D 60 mit Radius 6 |
| 8 |  | 81 | 31,132 | -34 |  |  |  |  |  | 2 | -59 | 60 | 0,5 | 0,1 |  | Schruppen Kegel |
| 9 |  | 81 | 24 | -34 |  |  |  |  |  | 2 | -34 | 31,132 | 0,5 | 0,1 |  | Schruppen Gewindebolzen |
| 10 |  | 82 | 0 | 0 | 0 | -15 |  |  |  | 1,5 | -6 | 24 | 0,5 | 0,1 |  | Schruppen Kuppe R15 |
| 11 |  | 0 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 0 |  | -88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 83 | -92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vordrehen Fase 2x45° |
| 14 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Werkzeugwechselpunkt; Kühlmittel aus |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  | 0 | Werkzeugwechsel Programmierter Halt |
| 16 |  | 96 |  |  |  |  | 0,2 | 200 |  |  |  |  |  |  | 4 | Technologiedaten, Spindel im Gegenuhrzeigersinn |
| 17 |  | 0 | 26 | -28,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Anfahren Gewindefreistich; Kühlmittel ein |
| 18 |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Im Durchm. 1mm in Z 0,2 mm Aufmaß |
| 19 | 2401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unterprogramm Freistich (vordrehen) |
| 20 |  | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planfläche nach Freistich |
| 21 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Werkzeugwechselpunkt; Kühlmittel aus |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  | 0 | Werkzeugwechsel Schlichtdrehm. Programmierter Halt |
| 23 |  | 96 |  |  |  |  | 0,2 | 240 |  |  |  |  |  |  | 4 | Technologiedaten, Spindel im Gegenuhrzeigersinn |
| 24 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schneidenradienkorrektur rechts (von der Kontur) |
| 25 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Anfahren Eilgang; Kühlmittel ein |
| 26 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfahren an die Kontur im Arbeitsvorschub |
| 27 |  | 3 | 24 | -6 | 0 | -15 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreisbogen Gegenuhrz. Endpunkt 24/-6 Mittelp. 0/-15 |
| 28 |  | 1 |  | -28,8 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Gewindefreistich |
| 29 | 2401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unterprogramm Freistich (fertigdrehen) |
| 30 |  | 1 | 31,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Kegel siehe Berechnung 1 |
| 31 |  | 1 | 60 | -59 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kegel drehen |
| 32 |  | 1 |  | -83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Kreisbogen |
| 33 |  | 2 | 72 | -89 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreisbogen Uhrzeigers. Endpkt 72/-89; Mittelpkt. 6/0 |
| 34 |  | 1 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plandrehen |
| 35 |  | 1 | 82 | -92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 45° 1mm vom Werkstück weg (gratfrei!) |
| 36 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schneidenradienkorrektur aus |
| 37 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Werkzeugwechselpunkt; Kühlmittel aus |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  |  | 0 | Werkzeugwechsel; Stechdrehmeißel |
| 39 |  | 96 |  |  |  |  | 0,1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | Technologiedaten |
| 40 | 0 | 61 | -58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Ausgangspkt. für UP in Z 78-10-10 wegen Wiederholung |
| 41 | 2502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unterprogramm 25 2x (Wiederholung) |
| 42 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Werkzeugwechselpunkt; Kühlmittel aus |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  |  | 0 | Werkzeugwechsel; Gewindedrehmeißel |
| 44 |  | 97 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  | 3 | Spindeldrehzahl n=v/d.( Spindel im Uhrzeigersinn |
| 45 |  | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Anfang Gewindedrehen Anlauf beachten |
| 46 |  | 83 | 24 | -32 |  |  | 1,5 |  |  | 5 | 0,92 |  |  |  |  | Gewindezyklus |
| 47 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Werkzeugwechselpunkt; Kühlmittel aus |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Programmende |

L24  (Unterprogramm für den Gewindefreistich außen)

| Satz | L | G | X | Z | I | K | F | S | T | D | H | R | P | Q | M | Bem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Umschalten auf Inkremental (Zuwachsbemaßung) |
| 2 |  | 1 | -1,043 | -1,807 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Schräge 30° siehe Berechnungen 2 |
| 3 |  | 2 | -0,107 | -0,4 | 0,693 | -0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreisbogen siehe Berechnungen 2 |
| 4 |  | 1 |  | -2,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2 | 0,8 | -0,8 | 0,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreisbogen |
| 6 |  | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planfläche Maß ungefähr |
| 7 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Umschalten auf Absolutbemaßung für Hauptprogramm |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Unterprogrammende |

L25 (Unterprogramm für Einstiche außen)

| Satz | L | G | X | Z | I | K | F | S | T | D | H | R | P | Q | M | Bem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Umschalten auf Inkremental (Zuwachsbemaßung |
| 2 |  | 0 |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verfahrweg für Einstichabstand |
| 3 |  | 1 | -5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Einstechen 5+0,5 Abstand siehe N39 X61 |
| 4 |  | 0 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rückzug |
| 5 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verfahrweg 3-2 (Schneidenbreite) |
| 6 |  | 1 | -5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 0 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0 |  | 2,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Schräge rechts siehe Berechungen 3 |
| 9 |  | 1 | -5,5 | -2,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schräge stechen |
| 10 |  | 0 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rückzug |
| 11 |  | 0 |  | -3,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Schräge links siehe Berechungen 3 |
| 12 |  | 1 | -5,5 | 2,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schräge stechen |
| 13 |  | 0 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rückzug |
| 14 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Umschalten auf Absolutbemaßung für Hauptprogramm |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Unterprogrammende |

DINDr1-I (innen)

| Satz | L | G | X | Z | I | K | F | S | T | D | H | R | P | Q | M | Bem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Werkzeugwechselpunkt |
| 2 |  | 92 |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  | Drehzahlbegrenzung |
| 3 |  | 96 |  |  |  |  | 0,3 | 200 | 101 |  |  |  |  |  | 4 | Technologiedaten f=0,3mm ; vc = 200m/min Werkz. 1 |
| 4 |  | 0 | 82 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Eilgang an das Werkstück, Kühlmittel ein |
| 5 |  | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plandrehen, Rest wird weggebohrt |
| 6 |  | 0 | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rückzug |
| 7 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schneidenradienkorrektur |
| 8 |  | 0 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bel. Punkt der Planfläche Abstand 1 mm aus N6 |
| 9 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfahren an Planfläche |
| 10 |  | 1 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfangspunkt Fase |
| 11 |  | 1 | 82 | -3 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 45° 1mm vom Werkstück weg (gratfrei!) |
| 12 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schneidenradienkorrektur Ende |
| 13 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Werkzeugwechselpunkt; Kühlmittel aus |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 606 |  |  |  |  |  | 0 | Werkzeugwechsel; Vollbohrer 19 mm |
| 15 |  | 97 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3 | Spindeldrehzahl n=v/d.( Spindel im Uhrzeigersinn |
| 16 |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Anfahren im Eilgang zentrisch |
| 17 |  | 84 |  | -72 |  |  | 0,05 |  |  | -45 | 3 |  |  |  |  | Bohrzyklus |
| 18 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Werkzeugwechselpunkt; Kühlmittel aus |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 707 |  |  |  |  |  | 0 | Werkzeugwechsel, Innendrehmeißel schruppen |
| 20 |  | 96 |  |  |  |  | 0,2 | 180 |  |  |  |  |  |  | 4 | Technologiedaten |
| 21 |  | 0 | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Eilgang anfahren |
| 22 |  | 81 | 31,67 | -72 |  |  |  |  |  | 2 | -72 | 20 | 0,5 | 0,1 |  | Schruppzyklus Gewindekerndurchmesser |
| 23 |  | 81 | 60 | -12 |  |  |  |  |  | 1,5 | -23,886 | 31,67 | 0,5 | 0,1 |  | Schruppzyklus Kegel siehe Berechnungen 4 |
| 24 |  | 81 | 70 | -12 |  |  |  |  |  | 1,5 | -12 | 60 | 0,5 | 0,1 |  | Schruppzyklus Durchm. 70 |
| 25 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Werkzeugwechselpunkt; Kühlmittel aus |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |  |  |  |  |  |  | Schruppdrehmeißel für Kontur |
| 27 |  | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfahren Gewindefreistich |
| 28 |  | 0 |  | -57,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 Aufmaß wegen Schruppen |
| 29 |  | 1 | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ca. 1mm Aufmaß |
| 30 | L3601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unterprogramm Freistich |
| 31 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Rückzug |
| 32 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Werkzeugwechselpunkt |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  |  | 0 | Werkzeugwechsel Innendrehmeißel schlichten |
| 34 |  | 96 |  |  |  |  | 0,1 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | Technologiedaten |
| 35 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schneidenradienkorrektur links |
| 36 |  | 0 | 70 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Anfahren |
| 37 |  | 1 |  | -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konturbeginn D 12 |
| 38 |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 1 | 31,67 | -23,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kegel s. Berechnungen 4 |
| 40 |  | 1 |  | -58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Freistich |
| 41 | 3601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unterprogramm Freistich innen |
| 42 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schneidenradienkorrektur Ende |
| 43 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Rückzug |
| 44 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Werkzeugwechselpunkt |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111 |  |  |  |  |  |  | Gewindedrehmeißel |
| 46 |  | 97 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Spindeldrehzahl n=120/0,036.( |
| 47 |  | 0 | 31,67 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfahren Gewindedrehen |
| 48 |  | 0 |  | -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anlaufweg beachten |
| 49 |  | 83 | 36 | -70 |  |  | 3 |  |  | 20 | 2,17 |  |  |  |  | Gewindezyklus 20 Schnitte; Gewindetiefe 2,17 |
| 50 |  | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Werkzeugwechselpunkt; Kühlmittel aus |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Programmende |

L36 (Unterprogramm für den Gewindefreistich innen)

| Satz | L | G | X | Z | I | K | F | S | T | D | H | R | P | Q | M | Bem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Umschalten auf Inkremental (Zuwachsbemaßung) |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siehe Berechnungen 5 |
| 3 |  | 3 | 0,268 | -1 | -1,732 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radius |
| 4 |  | 1 |  | -7,281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 | -2 | -2 | -2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radius |
| 6 |  | 1 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planfläche ca. |
| 7 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Umschalten auf Absolutbemaßung für Hauptprogramm |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Unterprogrammende |

Berechnungen:

Berechnungen 1 (DINDr1-A  Satz N30)

Berechnungen 2 (L24)

|  | Koordinaten A1; E1; A2 Tabellenbuch M24 x 1,5: (Maße wegen Steigung 1,5 nach M10) dg = d-2,3 =24-2,3=21,7 g2 = 5,2 R=0,8 |
| --- | --- |

Berechnungen 3  (UP 25)

|  | Satz N8 Satz N11 |
| --- | --- |

Berechnungen 4 (DINDr1-I Satz N23; N39)

Gewindekerndurchmesser für M36 D1 = 31,67

H=Z=12+a mit    H=23,886

Berechnungen 5 (UP 36)

|  | Koordinaten A1; E1; A2 Tabellenbuch M36: dg = d+0,5= 36,5 g2 = 14 R=2 |
| --- | --- |