CNC – Fräsen nach DIN

P. Heinrich 2004

Anmerkung:

Diese Aufgabe ist keine PAL Prüfungsaufgabe, sie wurde von mir „PAL-ähnlich“ erstellt und kann z.B. zur Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung verwendet werden.

Satzaufbau, Befehle und Zyklen sind nach den im Metallbereich üblichen Tabellenbüchern

Echte PAL-Aufgaben der vergangenen Prüfungen haben „Copyright“ und können käuflich erworben werden.

Z.B. im Internet unter amazon.de (neu 47,90€ gebraucht 39.-€)

oder im Buchhandel.

Titel: PAL-Aufgabenbank, Aufgaben für die praktische Ausbildung in der NC-Technik, NC-Programm Drehen
von H. Meier, W. Metzger

Eine Bitte:

Falls in der Aufgabe irgendwelche Fehler oder Verständnisschwierigkeiten auftreten, geben Sie mir Bescheid.

pehe.mi(äht)gmx.de

Werkzeuge:

Aufgabenstellung:

Die grau unterlegten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie sind ausgeblendet und können unter Datei / drucken / Optionen wahlweise verborgen oder mitgedruckt werden.

DINFR1

| Satz | G | X | Y | Z | I | J | F | S | T | D | R | M | Bem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 100 | 370 | 2 |  |  | 3 | n = v/d.( = 35 m/min / 0,03 m . 3,14 = 371 1/min |
| 2 | 0 | 0 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfahren im Eilgang unten links |
| 3 | 0 |  |  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Werkzeugbahnkorrektur links |
| 5 | 1 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 15,895 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schräge 15° Berechnung1 |
| 8 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Radius 25 Berechnung 2 |
| 9 | 3 | 90 | 82 |  | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  | Kreisbogen Gegenuhrzeigersinn Berechnung 2 |
| 10 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Radius 10 (oben rechts) |
| 11 | 2 | 110 | 72 | 0 | -10 |  |  |  |  |  |  |  | Radius 10 |
| 12 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Radius 10 (unten rechts) |
| 13 | 2 | 100 | 20 |  | -10 | 0 |  |  |  |  |  |  | Radius 10 |
| 14 | 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vorfräsen Auge unten links |
| 16 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aufheben der Werkzeugkorrektur |
| 17 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Werkzeugwechselpunkt |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 50 | 1115 | 5 |  |  | 3 | n = v/d.( = 35 m/min / 0,01 m . 3,14 = 1114 1/min |
| 20 | 0 | 60 | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auge unten links nacharbeiten |
| 21 | 0 |  |  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Werkzeugbahnkorrektur links |
| 23 | 1 | 60 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfang Radius 5,5 |
| 25 | 3 | 35 | 14,5 | 0 | -5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2 | 10 | 14,5 |  | -12,5 | 0 |  |  |  |  |  |  | Radius 12,5 |
| 27 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 | -15 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wegfahren |
| 29 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aufheben der Werkzeugkorrektur |
| 30 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rückzug |
| 31 | 0 | 115 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0 |  |  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Beginn Radius 20 rechts 3 tief |
| 33 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Werkzeugbahnkorrektur links |
| 34 | 1 | 110 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anfangspunkt Berechnung 3 |
| Satz | G | X | Y | Z | I | J | F | S | T | D | R | M | Bem. |
| 35 | 1 | 104,89 | 60,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Berechnung 3 |
| 36 | 3 |  | 41,611 |  | 17,659 | -9,389 |  |  |  |  |  |  | Berechnung 3 |
| 37 | 1 | 110 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wegfahren |
| 38 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aufheben der Werkzeugkorrektur |
| 39 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Werkzeugwechselpunkt |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 25 | 1400 | 7 |  |  |  | n = v/d.( = 35 m/min / 0,008 m . 3,14 = 1393 1/min |
| 42 | 0 | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 87 |  |  | -6 |  |  |  |  |  | 2 | 15 |  | Kreistasche D = 30 |
| 45 | 0 | 22,5 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 87 |  |  | -6 |  |  |  |  |  | 2 | 9 |  | Kreistasche D = 18 |
| 47 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Werkzeugwechselpunkt |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 20 | 1800 |  |  |  |  | n = v/d.( = 35 m/min / 0,008 m . 3,14 = 1856 1/min |
| 50 | 0 | 100 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 88 | 24 | 8 | -6 | 225 |  |  |  |  | 1,5 |  |  | Nut 8x15 Winkel 225° = -135° |
| 53 | 0 | 100 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 88 | 24 | 8 | -6 | 135 |  |  |  |  | 1,5 |  |  | Nut 8x15 Winkel 135° |
| 55 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Werkzeugwechselpunkt |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 25 | 1115 | 9 |  |  | 3 | n = v/d.( = 35 m/min / 0,01 m . 3,14 = 1114 1/min |
| 58 | 0 | 34,652 | 65,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rechtecktasche Mittelpunkt Berechnung 4 |
| 59 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 86 | 30 | 15 | -6 | -15 |  |  |  |  | 2 |  |  | Rechtecktasche |
| 61 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Werkzeugwechselpunkt |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 100 | 950 | 1 |  |  | 3 | Anbohrer |
| 64 | 0 | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 0 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1 |  |  | -11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiefe Berechnung 5 |
| 67 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 0 | 22,5 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auge links unten |
| 69 | 0 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 1 |  |  | -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Werkzeugwechselpunkt |
| 73 |  |  |  |  |  |  | 140 | 1200 | 10 |  |  | 3 | n = v/d.( = 30 m/min / 0,008 m . 3,14 = 1194 1/min |
| 74 | 0 | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satz | G | X | Y | Z | I | J | F | S | T | D | R | M | Bem. |
| 75 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1 |  |  | -18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bohren |
| 77 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 0 | 22,5 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 1 |  |  | -18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bohren |
| 80 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Werkzeugwechselpunkt |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Programmende |

Berechnungen:

Berechnung 1 (DINFr1 Satz N7)

Berechnung 2 (DINFr1 Satz N8 f)		Berechnung 5 (DINFr1 Satz N66)

|  |  |  | Spitzenwinkel 90° ergibt gleichseitiges Dreieck mit 2x45° |
| --- | --- | --- | --- |

Berechnung 3 (DINFr1 Satz N35 f)

|  | 20 + 62/2 = 51 N34 Y = 51 + 38/2 = 70 N35 17,659 – 2,549 = 15,11 X = 120 – 15,11 = 104,89 Y = 51 + 9,389 = 60, 389 N36 Y = 51-9,389 = 41,611 I, J siehe oben |
| --- | --- |

Berechnung 4 (DINFr1 Satz N58 f)   (Nur für Fortgeschrittene)

|  | 90-60-8=22 3,021+7,5+15=25,521 X = 60+11,674-6,605=65,069 Y = 10+24,651 = 34,651 |
| --- | --- |